Мобильное помещение контейнерного типа

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Представитель изготовителя: 	РОССИЯ, Новгородская область, г.Пестово

ООО “Строймонтаж”

Утверждаю:

Директор:                                           Копа Е.В.

- Общие сведения.

Нижеследующий документ описывает конструкцию, составные части и оборудование нового модульного блока в типовом исполнении.

Бытовое помещение предназначено для обеспечения рабочих и специалистов комфортными условиями пребывания в обычных климатических и строительно-климатических районах 1 А, 1Б, 1Г, 1Д согласно СНиП 11-3-79* с расчетной температурой воздуха + 35°С ... -45°С, вес снегового покрова 150 кгс-м2, ветрового давления 48 кгс-м2.

По типу мобильности изделие является перевозимым зданием - зданием, не имеющим собственной ходовой части, далее «Блок-контейнер».

По функциональному назначению мобильные (инвентарные) здания и сооружения подразделяются на виды и разновидности (номенклатуру):

Производственные:	Мастерские:                ¦

- ремонтно-механическая;

- инструментальная;

Станция технического обслуживания и ремонта машин и автомобилей (профилакторий).

Лаборатории:

- строительная;

- контроля сварных соединений

Станции:

- малярная;

- штукатурная;

- насосная над артезианскими скважинами;

- насосная

Электростанция

Комплектная трансформаторная подстанция

Водонапорная башня

Резервуар для воды

Котельная

Складские:		Кладовые:

- материальная;

- инструментально-раздаточная-нормокомплекта

- механизмов, инструмента и инвентаря для  производства работ

Склад материально-технический

Склад технологического оборудования

Склад цемента

Склад заполнителей для бетона

Вспомогательные: 	Контора

Диспетчерская

Проходная

Гардеробная (с умывальной, помещением для отдыха и сушилкой)

Душевая с гардеробной

Здание для кратковременного отдыха,  обогрева и сушки одежды рабочих

Сушилка для одежды и обуви рабочих

Уборная

Столовые:

- на полуфабрикатах (доготовочная);

- раздаточная;

- на сырье (заготовочная)

Общественные: 		Контора с радиоузлом

Магазин смешанной торговли (повседневного (спроса)

- Основные размеры

Размеры контейнерного здания должны соответствовать размерам заказчика, и не противоречить назначению помещения, и условиям его перевозке.

Высота помещения БК – расстояние от чистого пола до потолка.

В случае непрямолинейного очертания потолка, высота помещения БК принимается по среднему между наибольшим и наименьшим значениями.

- Общие технические условия блок-контейнера

БК должен соответствовать ГОСТу 25957-83,  требованиям стандарта, рабочей документации и утвержденному контрольному образцу (эталону). В части требований к проектированию зданий, не предусмотренных стандартом, следует руководствоваться нормативными документами части 2 строительных норм и правил.

Унифицированные нормативные значения равномерно распределенных нагрузок от воздействия людей, мебели и оборудования на полы зданий различного вида принимается равными:

для жилых – 1,2 кПа (120 кгс/кв.м)

для вспомогательных – 2,0 кПа (200 кгс/кв.м)

для производственных складов – по действительной нагрузке, но не менее 2,0кПа (200 кгс/кв.м).

Унифицированное значение коэффициента перегрузки по нагрузке следует принимать равным 1,2.

Конструкции зданий соответствуют нагрузкам, возникающим при их монтаже (демонтаже) и транспортировании при коэффициенте динамичности, равным 1,5.

Класс ответственности зданий – III, коэффициент надежности зданий по назначению – 0,9.

Условия эксплуатации ограждающих конструкций зданий следует принимать в соответствии со СНиП II-3-79.

Нормативные индексы изоляции воздушного шума, которые должны быть обеспечены наружными ограждающими конструкциями, следует принимать:

для контейнерных зданий – 20-30 дБ

для сборно-разборных зданий – 20-25 дБ.

- Конструкция блок-контейнера

Конструкция БК – металлический каркас с двухсторонней  обшивкой, элементы, детали и их соединения унифицированы не менее чем в пределах конструктивной системы здания.

Жесткие и неразъемные узлы в БК выполняются сварными швами из швеллера стального гнутого равнополочного 100*50*3, уголка стального гнутого равнополочного 90*90*3.

Монтажные соединения и детали крепления элементов внутренних инженерных систем, мебели и оборудования БК обеспечивают возможность его многократной установки и демонтажа в течении расчетного срока службы здания.

Каркас БК имеет деревянную обрешетку из обрезной доски 40*80 мм с шагом 1 метр для крепления внешней и внутренней обшивки, для установки дверей, окон и внутренних перегородок.

Внутренняя обшивка БК – обшивка хвойных пород или ДВП марки ТС (возможны варианты по желанию заказчика). Между внутренней и внешней обшивкой БК многослойная структура влаго-, и тепло – изоляции.

Наружная обшивка БК – профилированный лист С-8. Лицевые части каркаса БК окрашены в синий цвет.

- Срок эксплуатации блок-контейнера

Расчетные сроки службы зданий должны быть не менее, лет.

10 - контейнерные с несъемной (собственной) ходовой частью;

15 - контейнерные со съемной ходовой частью и перевозимые здания;

20 - сборно-разборные.

Количество передислокации зданий за расчетный срок службы устанавливается в паспорте и инструкции по эксплуатации и должно быть не менее:

3 раз - для сборно-разборных зданий из плоских и линейных элементов и комбинированных зданий;

5 раз - для сборно-разборных зданий из блок-контейнеров.

Для зданий контейнерного типа должен устанавливаться ресурс.

Сроки службы отдельных конструкций, элементов и материалов должны соответствовать расчетному сроку службы зданий.

Сроки службы несъемных ходовых частей должны быть не менее срока службы контейнерных зданий.

- Основные части блок-контейнера

Мебель в контейнерных зданиях устанавливается по желанию заказчика. Мебель (при наличии) встроена с максимальным использованием унифицированных элементов и универсальных конструктивных узлов и деталей. Допускается применение стандартной корпусной мебели при специальном обосновании и по согласованию с заказчиком.

Конструкция и детали креплений оборудования, мебели и различных устройств должны обеспечивать восприятия динамических нагрузок, возникающих при транспортировании контейнерных зданий.

Оконный блок ОR 1*1,2.

Входная и межкомнатные  двери ДГ 0,8*2,1 блок-контейнера оборудована приспособлением   для закрывания и открывания снаружи (врезной замок).

Материалы и конструкции для обшивки стен, теплоизоляции, звукоизоляции и отделки соответствуют функциональному назначению здания и отдельных помещений и "Перечню полимерных материалов и конструкций, разрешенных к применению в строительстве" Минздравом РФ.

- Комплектность блок-контейнера

В комплект поставки сборно-разборных зданий входят конструкции, элементы и изделия (далее - конструктивные элементы). Входящий в комплект поставки блок-контейнер поставляеться потребителю полностью укомплектованный в соответствии с утвержденной заявкой покупателя и  рабочей документацией.

- Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение

Места для зацепления при перевозке, загрузки (выгрузке) краном обозначены отверстием диаметром 40-60 мм.

Упаковка включает в себя:

раскладку и закрепление механически не связанных со зданием конструктивных элементов в пакеты;

маркирование и закрепление внутри блок-контейнера отдельных элементов, изделий и пакетов;

закрытие окон изнутри на запорные устройства, защиту наружных окон щитами (по согласованию с заказчиком), ставнями или панелями;

закрытие щитами (по согласованию с заказчиком) открытых проемов и блок-контейнерах;

демонтаж, упаковку и закрепление деталей и элементов, выступающих за габариты блок-контейнера;

заделка мест ввода и выпуска инженерных систем, а также вентиляционных решеток (клапанов);

закрытие и фиксация внутренних дверей;

закрытие на замок наружной двери.

При транспортировании блок-контейнера отдельные элементы и пакеты должны быть прикреплены к транспортным средствам. Размещение и закрепление элементов и пакетов на транспортных средствах должно исключать их смещение, повреждение или падение при перевозке.

Не допускается транспортирование конструктивных элементов и пакетов волоком на любое расстояние без использования соответствующих приспособлений или устройств.

Не допускается транспортировка контейнерных зданий с находящимися в них людьми.

Для обеспечения устойчивости и сохранности БК в процессе перевозки, скорость движения автотранспортного средства должна быть ограничена.

Хранение здания и конструктивных элементов и пакетов должно осуществляться в соответствии с паспортом и инструкцией по эксплуатации.

Здания, которые не планируется использоваться в течении 10-30 суток, должны быть поставлены на кратковременное хранение., при продолжительности более 30 суток – на долговременное хранение.

При кратковременном хранении здания должны быть выполнены следующие операции:

разгружена ходовая часть зданий контейнерного типа;

БК поставлены на площадку обеспечивающие их отпирание без перекосов;

двери, окна и другие проемы закрыты и БК защищен от проникновения внутрь посторонних лиц;

система отопления и водоснабжения освобождены от воды.

Здания, и их конструктивные элементы и пакеты хранятся с применением подкладок на площадках с уклоном, обеспечивающих отвод дождевых  и талых вод, удовлетворяющих правилам пожарной безопасности.

Контейнерные здания, конструктивные элементы и пакеты сборно-разборных зданий при хранении защищены от климатических воздействий, загрязнений, повреждений и разукомплектования.

В местах электромонтажных соединений (в случае оснащения  электрооборудованием) соединить электрокабели в распаячных коробках согласно схеме электроснабжения.

Подготовка к работе:
Повторно заземлить нулевой провод. Подключить здание к источнику электроснабжения. Распаковать и установить оборудование, снятое и закрепленное на период транспортирования.

Демонтаж:
Демонтаж производить в порядке, обратном, изложенному в данном разделе.

- Указания по эксплуатации помещения

Организационная форма эксплуатации помещения устанавливается потребителем.

Организация, собственник помещения, должно организовать и проводить подконтрольную и лидерную эксплуатацию здания в целях контроля значения показателей.

Порядок и состав технического обслуживания (ТО) и ремонта здания устанавливается инструкцией по эксплуатации в зависимости от их типа, вида (разновидности) и условий эксплуатации. Место проведения плановых ТО и ремонтов зданий устанавливает эксплуатирующая организация.

К эксплуатации здания допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации, инструкцию и прошедшие инструкцию по пожарной безопасности. Эксплуатацию электрооборудования в случае его установки производить в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденными Госэнергонадзором РФ. При эксплуатации здание должно быть оснащено огнетушителем (приобретает «Заказчик»). В случае установки электрооборудования необходимо согласовать с местными органами энергосбыта подключение к электрическим сетям. Не допускается крепления к конструкциям и элементам зданий оборудования, инженерных систем, мебели и различных устройств в местах, не предусмотренных рабочей документацией или инструкцией по эксплуатации. Не допускается установка в здании самодельных нагревательных приборов, а так же решеток, сеток и других устройств, препятствующих свободному открыванию дверей и створок окон.

- Меры безопасности

Каждый находящийся в здании должен соблюдать требования инструкции по противопожарной безопасности.

При возникновении пожара эвакуацию производить через основной выход или окно.

Лица, производящие погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании здания любым видом транспорта, должны иметь допуск (удостоверение) для проведения данного вида работ. Перед проведением погрузочно-разгрузочных работ необходимо проверить целостность строповочных петель, расположенных на крыше.

При транспортировании здания категорически запрещается нахождение людей внутри него.

Маршрут и время транспортирования здания в каждом отдельном случае должны быть согласованы с местными органами ГАИ в соответствии с «Правилами дорожного движения».

Не допускается крепление к конструкциям и элементам здания оборудования, инженерных систем, мебели и различных устройств, не предусмотренных проектом.

- Гарантия

Гарантийный срок исчисляется со дня ввода здания в эксплуатацию, составляет 12 месяцев, при условии соблюдения потребителем требований инструкции по эксплуатации. Рекламация может быть подана письменно в течении гарантийного срока, с указанием организации эксплуатирующей данное помещение, адрес установки, дату приобретения, характер повреждения и условия при которых оно произошло, заключение комиссии с участием представителя заинтересованной стороны.