Спецификация на стандартный блок контейнер 6х2,4х2,5м.

| п/п | Наименование | Материал, размеры, количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Несущий каркас блок контейнера. Количество | Внешние размеры: длина 6,00м, ширина 2,4м, высота 2,50м. сварной металлический –1 шт., окрашен, цвет синий. |
| 2. | Нижняя и верхняя обвязка, угловые стойки блок контейнера | Гнутый швеллер 100х50х3мм., угол гнутый, усиленный 90х90х3мм. |
| 3. | Кровля блок контейнера | Плоская, сварная из листа 1,0мм., загрунтована цвет красно-коричневый. |
| 4. | Дно блок контейнера | Необрезная доска толщина 20мм. |
| 6. | Деревянный каркас блок контейнера | Каркас, половые лаги, потолочные лаги выполнены из доски обрезной 40х80 мм. |
| 7. | Наружная обшивка блок контейнера | Профнастил С 8-40-1150 оцинкованный 0,5 мм |
| 8. | Утепление блок контейнеров (модульных зданий) | Утеплитель КНАУФ (плотность 11кг/м³, коэф. теплопроводности при 10ºС Вт/мК 0,04). Утепление 50мм. по наружным плоскостям (пол, стены, потолок). |
| 9. | Пол блок контейнера | ДСП 16 |
| 11. | Внутренняя отделка потолка | ДВП |
| 12. | Внутренняя отделка стен | ДВП |
| 13. | Двери входные | Обитая оцинкованным железом, с замком-1шт. |
| 14. | Окна | Окно деревянное 80х80см. |
| 15. | Вентиляция | Естественная |
| 16 | Электрика | Нет |
| 17. | Доставка | В пределах МКАД, КАД без разгрузки при заказе двух БК. Доставка одного БК 2000 руб. |

ООО «Строймонтаж»

ИНН:5313006909\КПП:531301001

ОКПО:89167017\ОГРН:1095331000357

Тел.(факс) +7816-695-67-30

Тел: +7903-508-21-06, +7495-920-34-04, vagonchik@bk.ru

Сайт: http://www.vagonchik.ru/